ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ГОРН-К

# Инструкция по установке

1	Установка источника

  - Выбрать место установки источника.

НЕДОПУСТИМО устанавливать источник в помещениях, содержащих электропроводящую пыль, пары кислот и щелочей в концентрациях, вызывающих коррозию металлов и сплавов.

  - Установить источник на чистую горизонтальную поверхность, обеспечив свободные от посторонних предметов зоны в соответствии с рисунком 1 (на рисунке – силовой блок).

Рисунок 1

Свободные зоны (не менее 300 мм с каждой стороны) необходимы для правильной работы системы встроенного воздушного принудительного охлаждения, а также для подсоединения выходных проводников и входного сетевого разъема, провода заземления, кабеля связи между силовым блоком источника и пультом управления.

1.3 Собрать схему, изображенную на рисунке 2:

а) Заземлить корпус силового блока источника проводом с сечением не менее 2,5 мм2 и клеммным наконечником под винт М4.

б) Подсоединить нагрузку проводами связи с сечением, указанным в п. 2 данной инструкции (рекомендуемая марка провода ПВ3). При этом не допускается прикладывание усилий, превышающих 50 Н, к выходным клеммам источника (по любой из осей и на скручивание). При эксплуатации источника необходимо контролировать состояние клемм и регулярно очищать их от загрязнений. В случае эксплуатации источника с выходным током менее 50 А возможно уменьшение сечения выходных проводов из расчета 6 А/мм2 (по меди).

в) Подсоединить источник к сети 380 В, 50 Гц кабелем питания.

Сетевой ввод должен быть защищен трехполюсным автоматом в соответствии с п. 3 данной инструкции.

г) Соединить пульт управления и силовой блок кабелем связи.

д) Подсоединить пульт управления к сети 220 В.

2	Рекомендуемое (минимальное) сечение проводов (по меди) 
подключения нагрузки и тип клеммного наконечника

2.1 Сечение проводов подключения выбирать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Силовой блок | Iвых max, A | Минимальное S сечения проводов (по меди), мм2 | Клеммы |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОРН-М(К)-50 А ГОРН-М(К)-50 А-Р | 50 | 6 | Под М4 |
| ГОРН-М(К)-100 А ГОРН-М(К)-100 А-Р | 100 | 16 | Под М8 |
| ГОРН-М(К)-125 А ГОРН-М(К)-125 А-Р | 125 |  |  |
| ГОРН-М(К)-200 А ГОРН-М(К)-200 А-Р | 200 | 50 | Под М8 |
| ГОРН-М(К)-250 А ГОРН-М(К)-250 А-Р | 250 |  |  |
| ГОРН-М(К)-400 А ГОРН-М(К)-400 А-Р | 400 | 95 (120) или 2(50 | Под М8 |
| ГОРН-М(К)-500 А ГОРН-М(К)-500 А-Р | 500 |  |  |

3 Рекомендуемое номиналы автоматических выключателей (и УЗО при необходимости)

3.1 Номиналы автоматических выключателей и УЗО выбирать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Мощность, потребляемая источником ГОРН-М(К) | Iном.автоматических выключателей, A (тип В, кратность тока 3 – 5) | Iном.УЗО, А | Iутечки срабатывания УЗО, мА |
| --- | --- | --- | --- |
| Рпотр ( 900 Вт | 2 | 10 | 30 |
| 0,9 < Рпотр ( 1,8 кВт | 3 | 10 | 30 |
| 1,8 < Рпотр ( 2,2 кВт | 4 | 10 | 30 |
| 2,2 < Рпотр ( 4,2 кВт | 6 | 16 | 30 |
| 4,2 < Рпотр < 8,5 кВт | 10/12 | 25 | 30 |

# Footnotes

Провода связи не входят в комплект поставки.

Выполнение данного пункта не является обязательным для всех источников.

# Text boxes

300 мм

300 мм

S сечения (см. п. 2)

Rн

Нагрузка (ванна,

электролизер)

Рисунок 2 - Типовая схема соединений источников ГОРН-К

Провод заземления

корпусов силовых

блоков

Кабель связи силовой блок  - ПУ

(См. п. 3)

Пульт

выключатель)

в автоматический

(заделка кабеля

I

Не для всех ПУ

Отдельное помещение,

экран, перегородка,

предотвращающее

воздействие на силовой

блок химически

агрессивных примесей

220 В

Силовой блок

I

* - УЗО при необходимости

С

В

А

в кабеле питания

Желто-зеленый провод

“0” сети

комплект поставки)

(ванной) не входят в

(Кабели связи с нагрузкой

Силовой

блок